浙江华川实业集团有限公司年产21.3万吨低定量环保型箱纸板生产线技改项目

环境影响评价信息公示

# 一、建设单位名称及联系方式

建设单位名称：浙江华川实业集团有限公司

通讯地址：义乌市赤岸镇报国西路12号

联系人：金总经理    联系电话：13566796508

# 二、承担评价工作的环境影响评价机构名称及联系方式

环评单位名称：浙江九寰环保科技有限公司

通讯地址：杭州市文一路269号保翌大厦1506室 邮编：310012

联系人：陈工    联系电话：13912322404

# 三、当地/审批环保局名称及联系方式

审批单位名称：金华市生态环境局义乌分局

联系电话：0579-85388880

通讯地址：宾王路378号行政7号楼B座6楼

# 四、建设项目情况简述

项目名称：浙江华川实业集团有限公司年产21.3万吨低定量环保型箱纸板生产线技改项目

建设地点：浙江华川实业集团有限公司造纸部现有厂区内

建设内容与规模：通过关停4条老旧造纸生产线，淘汰产能共计21.3万吨，引进国际先进主流设备，采用国际国内先进工艺，以废旧回收箱纸板为原料，建设年产24万吨制浆生产线，年产21.3万吨造纸生产线，配套白水回收和成品仓库等辅助生产设施。

本次项目产品方案见表1。

表1  产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 定量（g/m2） | 设计产能（万t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低定量环保型箱纸板 | 60 | 10 |
| 2 |  | 70 | 8 |
| 3 |  | 80 | 3.3 |
| 合计 | 21.3 |

# 五、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况

表2   企业周边主要环境敏感保护目标情况

| 序号 | 保护目标名称 | 坐标 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 街道/乡镇 | 行政村 | 自然村 | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 1 | 赤岸镇 | 溪西村 | 120.024096 | 29.162317 | 居民 | 约80户268人 | 二类 | 北 | ~1073 |
| 2 |  | 规划住宅小区（未建） | 120.027526 | 29.152992 | 居民 | / |  | 北 | ~100 |
| 3 |  | 南青口村 | 120.047159 | 29.168146 | 居民 | 约280户1120人 |  | 东北 | ~2558 |
| 4 |  | 吉利第二生活区 | 120.042420 | 29.163198 | 居民 | / |  | 东北 | ~1926 |
| 5 |  | 吉利生活区 | 120.041704 | 29.155912 | 居民 | / |  | 东北 | ~1348 |
| 6 |  | 后山村 | 120.033911 | 29.157517 | 居民 | 约30户110人 |  | 东北 | ~862 |
| 7 |  | 石城村 | 120.045296 | 29.153196 | 居民 | 约50户175人 |  | 东北 | ~1617 |
| 8 |  | 碧桂园-柏悦华府（在建） | 120.034405 | 29.152116 | 居民 | / |  | 东北 | ~536 |
| 9 |  | 拟规划商住用地（未建） | 120.028869 | 29.149892 | 居民 | / |  | 东 | ~40 |
| 10 |  | 黄路村 | 120.052822 | 29.148848 | 居民 | 约102户357人 |  | 东 | ~2251 |
| 11 |  | 乔亭村 | 120.045036 | 29.146867 | 居民 | 约300户1500人 |  | 东 | ~1405 |
| 12 |  | 赤岸四村 | 120.030692 | 29.150446 | 居民 | 约70户245人 |  | 东 | ~184 |
| 13 |  | 赤岸三村 | 120.027650 | 29.147285 | 居民 | 约80户，280人 |  | 东南 | ~76 |
| 14 |  | 赤岸二村 | 120.029004 | 29.144510 | 居民 | 约530户1860人 |  | 东南 | ~269 |
| 15 |  | 赤岸一村 | 120.031458 | 29.144204 | 居民 | 约480户1440人 |  | 东南 | ~459 |
| 16 |  | 赤岸镇敬老院 | 120.030123 | 29.143444 | 居民 | / |  | 东南 | ~563 |
| 17 |  | 柏峰村 | 120.040188 | 29.134250 | 居民 | 约80户284人 |  | 东南 | ~1752 |
| 18 |  | 水岸社区 | 120.024361 | 29.140899 | 居民 | 约1260户3870人 |  | 南 | ~538 |
| 19 |  | 神坛村 | 江头 | 120.020501 | 29.136547 | 居民 | 约30户120人 |  | 南 | ~1248 |
| 20 |  |  | 胡坑里 | 120.012777 | 29.138620 | 居民 | 约20户75人 |  | 西南 | ~1384 |
| 21 |  |  | 神坛 | 120.005595 | 29.140417 | 居民 | 约25户89人 |  | 西南 | ~1749 |
| 22 |  |  | 大新屋 | 120.001195 | 29.134277 | 居民 | 约40户150人 |  | 西南 | ~2494 |
| 23 |  |  | 大树下 | 120.001722 | 29.131380 | 居民 | 约60户210人 |  | 西南 | ~2672 |
| 24 |  | 午山干村 | 120.019153 | 29.144093 | 居民 | 约15户58人 |  | 西南 | ~505 |
| 25 |  | 八石村 | 上八石 | 120.007354 | 29.146734 | 居民 | 约50户168人 |  | 西南 | ~1430 |
| 26 |  |  | 八石 | 120.008981 | 29.148736 | 居民 | 约50户170人 |  | 西南 | ~1204 |
| 27 |  | 巽村 | 120.020209 | 29.153776 | 居民 | 约70户252人 |  | 西北 | ~164 |
| 28 |  | 塘边村 | 120.010767 | 29.155162 | 居民 | 约70户240人 |  | 西北 | ~918 |
| 29 |  | 赤岸中心幼儿园 | 120.031815 | 29.153926 | 学校 | 约450人 |  | 东北 | ~487 |
| 30 |  | 赤岸初中 | 120.031248 | 29.148646 | 学校 | 约1500人 |  | 东 | ~303 |
| 31 |  | 赤岸小学 | 120.033760 | 29.146939 | 学校 | 约900人 |  | 东南 | ~570 |
| 32 |  | 赤岸镇启明星幼儿园 | 120.027611 | 29.146833 | 学校 | 约450人 |  | 东南 | ~127 |
| 33 |  | 赤岸中心卫生院 | 120.032632 | 29.153376 | 学校 | 约100人 |  | 东北 | ~504 |
| 34 | 佛堂镇 | 新塘西村 | 119.999612 | 29.155579 | 居民 | 约150户480人 |  | 西北 | ~1932 |
| 35 |  | 塘下洋村 | 120.009345 | 29.172664 | 居民 | 约200户720人 |  | 西北 | ~2433 |
| 36 |  | 光明村 | 瓦灶 | 120.024411 | 29.168742 | 居民 | 约40户138人 |  | 北 | ~1828 |
| 37 |  |  | 光明 | 120.030525 | 29.168743 | 居民 | 约75户，262人 |  | 东北 | ~1874 |

# 六、建设项目可能造成的主要环境影响概述

1、本项目废水主要为造纸生产废水，废水进入浙江华川实业集团有限公司污水处理厂经处理达到《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）中表3“制浆和造纸联合生产企业”水污染物特别排放限值后，部分废水回用至造纸生产线，其余废水经企业污水排放专用管道排入义乌江。本次技改项目完成后，废水排放量不新增，因此不会对区域水环境质量产生明显影响。

2、本项目废气污染物废气污染物主要为湿纸烘干产生的水蒸气，对周边大气环境无明显影响；碎浆及烘干臭气收集碱洗处理后高空排放；沼气燃烧废气及污水处理厂恶臭废气较技改前不新增。

3、在切实落实好本项目的事故风险防范措施，同时做好厂内的地面硬化防渗，特别是对重点区域的地面防沉降及防渗工作，对可能产生地下水影响的各项途径进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此本项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

4、根据预测，本项目对主要噪声源采取措施后，各厂界的昼夜噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间≤65dB，夜间≤55dB，对周围环境影响不大。

5、本次环评要求在固废的储存和运输过程中严格执行国家《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相关要求，并制定严密的防护、防渗措施，避免发生事故污染。本项目固体废物的处置应遵循分类原则、回收利用原则、减量化原则、无公害化原则及分散与集中相结合的原则，将不同类型的固体废物进行分类收集、分类处理，并严格执行本评价提出的废物贮存、转移控制及治理措施、作好固废的日常管理工作。在此基础上，采取相应的措施以后，本项目产生的固体废物对环境影响不大。

# 七、预防或减轻不良环境影响的对策和措施的要点

表3 污染防治措施汇总表

| 序号 | 污染源 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 水蒸气 | 通过引风机引至室外排放 |
|  |  | 碎浆臭气及烘干臭气 | 碱洗后高空排放 |
|  |  | 沼气燃烧废气 | 污水处理厂沼气目前全部进入现有已建成130t/h高温高压循环流化床焚烧处置，待《浙江华川实业集团有限公司污水沼气和城市污泥资源化利用及其气冷电多联供技术开发项目》建成后，通入1台专用65t/h循环流化床锅炉（掺烧煤及华川污水处理厂收集的沼气）焚烧处置后经80m高排气筒达标排放 |
|  |  | 污水处理厂恶臭废气 | 加盖密闭，恶臭废气收集后进入碱洗+BIO-SCRUBBER生物洗涤塔处理后排放 |
| 2 | 废水 | 生产废水 | 废水进入浙江华川实业集团有限公司污水处理厂处理达到《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008）中表3“制浆和造纸联合生产企业”水污染物特别排放限值后部分回用至造纸生产线，其余部分经企业污水排放专用管道排入义乌江 |
| 3 | 固废 | 废渣 | 除塑料外售用于造粒外，其余均送入华川集团热电厂焚烧处置 |
|  |  | 水处理污泥 |  |
|  |  | 废包装袋 |  |
|  |  | 废润滑油 | 委托有资质单位处置 |
|  |  | 废造纸辅料 | 外售综合利用 |
|  |  | 沾染废油的劳保用品 | 委托有资质单位处置 |
|  |  | 实验室废物 | 委托有资质单位处置 |
| 4 | 噪声 | 把好设备选型关，注意选择噪声较小的设备；采取相应的噪声控制措施，如真空泵、风机等采用消声、隔声措施；加强设备的日常维修管理，使其正常情况下运行；在厂区及厂界多种树木，减轻噪声对厂外环境影响。 |
| 5 | 其他 | 制定和完善企业应急预案及演练 |

# 八、环境影响评价主要结论要点

本项目选址位于义乌市赤岸镇报国西路12号，根据《义乌市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目所在地属于金华市义乌市佛赤工业重点管控区，本技改项目属于造纸行业，为三类工业项目，属于产品结构技改提升项目，且不增加现有产能及公司现有污水处理厂废水污染物排放总量，不新增入河排污口，因此符合义乌市“三线一单”生态环境管控要求；本项目各种污染物经相应措施处理后做到达标排放，污染物总量符合总量准入要求，污染物经治理后对当地的环境影响不大，各环境要素可以维持现有功能区要求；用地性质符合义乌市域总体规划要求；项目的建设符合国家和地方相关产业政策；本项目的技术装备、工艺、资源消耗、单位产品污染物产生量、环境管理等可达到清洁生产要求；项目建设对周围环境影响以及环境风险均可控制在可接受范围之内。公众参与表明项目周边敏感点均未反对本项目建设，但需做好加强污染防治工作和严格管理。

综上所述，从环保角度而言，本项目只要落实本次环评提出的各项污染治理措施，落实环保投资，严格执行“三同时”制度，在安全生产以确保污染物达标排放，加强环保管理的情况下，本项目在拟建地实施是可行的。

# 九、公众查阅项目环境影响报告的方式和期限

公众如需了解本项目环境影响情况，可通过电话、信函或电子邮件等方式向建设单位和环评单位查阅本建设项目环境影响报告书有关内容，如要了解进一步的信息，可向建设单位和环评单位咨询，公众查阅和咨询的期限为本次公示期间的10个工作日内，本次公示时间为2023年12月15日~2023年12月29日。

# 十、征求公众意见的范围和主要事项

本项目环评公众参与将征求项目评价范围内的公民、法人或者其他组织的代表等对本项目建设的意见和建议，征求公众意见的主要内容包括公众关心的主要环境问题、项目建设对周边环境可能产生的影响以及对本项目的环境保护工作的其他意见或建议等。

# 十一、征求公众意见的具体形式和公众提出意见的主要方式

公示形式：1、在企业网站公示；2、在建设项目环境评价区域范围内的村（居）民委员会设置的信息公告栏公示。

公众可通过向公示指定地址发送信函、拨打电话等方式，发表对项目建设及环评工作的意见和看法。

本次公示时间和征求意见时间：2023年12月15日~2023年12月29日。

环境影响评价单位将在项目环境影响报告书中真实记录公众的意见和建议，并将其宝贵意见建议向工程建设单位、设计单位和有关部门反映。

[注]：请公众在发表意见的同时尽量提供详尽联系方式。

# 十二、公众意见表下载地址

链接：链接：https://pan.baidu.com/s/1yW84x1c61pjOBultxPH5ew       提取码：1234

# 十三、环境影响报告书全文公开方式及时间

本项目环境影响报告书在报送当地环保部门审批前进行全本公示，报告书全文公示版可在建设单位或者环评单位网站（http://www.jiuhuanhb.com.cn/）公开下载查阅，全文公示时间由环评报告报送审批的进度而定。

公告发布单位：浙江华川实业集团有限公司

公告发布时间：2023年12月15日